## Slide 1: شبکه‌های کامپیوتری
مسعود صبائی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
لایه شبکه – صفحه داده

## Slide 2: لایه‌ شبکه – صفحه داده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال اول 1404-1403
فهرست مطالب:
    معرفی وظایف لایه شبکه (مسیریابی و جلورانی)
    جلورانی (Forwarding)
      صفحه داده و صفحه کنترل (شبکه‌سازی متداول و SDN)
      شبکه‌های داده‌نگار و مدار مجازی
      معماری مسیریاب
      پروتکل اینترنت
        فرمت بسته‌ها
        آدرس‌دهی و تخصیص آدرس
        پروتکل ‌ IPv6

## Slide 3: لایه‌ شبکه – صفحه داده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال اول 1404-1403
پروتکل‌ها و سرویس‌های لایه شبکه
انتقال سگمنت‌ها از گره میزبان فرستنده به گره میزبان گیرنده
پروتکل‌های لایه شبکه در همه دستگاه‌های اینترنت هستند: میزبان‌ها، مسیریاب‌ها و ...
گره میزبان فرستنده:
  دریافت سگمنت‌ها از لایه بالاتر
  قراردادن سگمنت‌ها را درون بسته‌ها
  تحویل بسته‌ها به لایه پیوند داده برای انتقال به گره بعدی
گره میزبان گیرنده:
  دریافت بسته‌ها از لایه پیوند داده
  بررسی فیلدهای سرآیند
  تحویل سگمنت به پروتکل لایه بالاتر
مسیریاب‌های میانی‌:
  دریافت بسته‌های عبوری از لایه پیوند داده
  بررسی فیلدهای سرآیند بسته‌ها
  مشخص کردن پورت خروجی بسته‌ها بر روی مسیر انتها به انتها
  انتقال بسته‌ها از پورت ورودی به پورت خروجی مشخص‌شده
  تحویل بسته‌ها به لایه پیوند داده برای انتقال به گره بعدی روی مسیر
mobile network
enterprise
network
national or global ISP
datacenter
network
application
transport
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
network
link
physical
network
link
physical
network
link
physical
network
link
physical
network
link
physical

## Slide 4: لایه‌ شبکه – صفحه داده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال اول 1404-1403
دو وظیفه اصلی لایه شبکه
مسیریابی (routing):
  تعیین مسیر از گره مبدأ به گره مقصد (از پیش و قبل از انتقال‌ها باید انجام شود)
  الگوریتم‌های مسیریابی
  ایجاد جدول‌های جلورانی (forwarding table)
جلورانی (forwarding):
  هدایت بسته بر روی مسیر تعیین‌شده در جدول جلورانی
    انتقال بسته از لینک ورودی مسیریاب به لینک خروجی مناسب مسیریاب
forwarding
routing
مقایسه با سفر:
  مسیریابی: فرایند برنامه‌ریزی سفر (تعیین مسیر) از مبدأ به مقصد (قبل از شروع سفر)
  جلورانی: فرایند عبور از تقاطع‌ها (تعیین خروجی مناسب تقاطع روی مسیر)

## Slide 5: لایه‌ شبکه – صفحه داده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال اول 1404-1403
لایه شبکه: صفحه داده (data plane) و صفحه کنترل (control plane)
صفحه داده:
وظیفه محلی در هر مسیریاب
دریافت بسته از پورت ورودی
تعیین پورت خروجی مناسب (با مراجعه به جدول جلورانی)
انتقال بسته به پورت خروجی
ارسال بسته بر روی رسانه فیزیکی
صفحه کنترل:
  وظیفه در سطح شبکه (سراسری)
    تعیین مسیریاب‌هایی که بسته از گره مبدأ عبور کند تا گره مقصد برسد (تعیین مسیر).
  دو رویکرد پیاده‌سازی صفحه کنترل:
    رویکرد سنتی (traditional): پیاده‌سازی توزیع‌شده درون مسیریاب‌ها
    رویکرد شبکه‌سازی نرم‌افزار محور (software defined networking): پیاده‌سازی متمرکز و نرم‌افزاری در سرورها (راه دور)
1
2
3
0111
values in arriving
packet header

## Slide 6: لایه‌ شبکه – صفحه داده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال اول 1404-1403
صفحه کنترل به ازای هر مسیریاب:
جزء‌های الگوریتم مسیریابی مجزا در مسیریاب‌ها در صفحه کنترل قرار دارند.
این جزء‌های الگوریتم مسیریابی برای انجام مسیریابی و ایجاد جدول‌های جلورانی محلی با هم در تعامل هستند (ارسال و دریافت اطلاعات مسیریابی)
Routing
Algorithm
data
plane
control
plane
0111
values in arriving
packet header
1
2
3

## Slide 7: لایه‌ شبکه – صفحه داده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال اول 1404-1403
صفحه کنترل شبکه‌سازی نرم‌افزار محور (SDN):
کنترل‌کننده راه‌دور، جدول‌های جلورانی را محاسبه کرده و درون مسیریاب‌ها قرار می‌دهد.
data
plane
control
plane
Remote Controller
CA
CA
CA
CA
CA
1
2
0111
3
values in arriving
packet header
Network Layer: 4-7

## Slide 8: لایه‌ شبکه – صفحه داده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال اول 1404-1403
مدل‌های سرویس لایه شبکه:
سرویس بدون اتصال: سویچینگ بسته‌ای بدون اتصال (شبکه‌های دیتاگرام)
connectionless packet switching (datagram networks)
عملکرد:
ارسال بسته‌ها بدون نیاز به برقراری اتصال
انجام از قبل مسیریابی و ایجاد جدول‌های جلورانی
جلورانی بسته‌ها بر اساس آدرس مقصد
سادگی پیاده‌سازی
ویژگی‌ها:
عدم تحویل تضمینی
عدم تضمین حداکثر تأخیر
عدم تضمین حفظ ترتیب ارسال بسته‌ها
عدم تضمین حداقل پهنای‌باند
1
2
3
Forwarding Table | 
Dest. Address | Next Hop (Net. Interface)
100.50.10.20 | 2
50.75.125.10 | 3
212.15.12.65 | 1
نمونه:
شبکه اینترنت

## Slide 9: لایه‌ شبکه – صفحه داده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال اول 1404-1403
مدل‌های سرویس لایه شبکه:
سرویس اتصال‌گرا: سویچینگ بسته‌ای اتصال‌گرا (شبکه‌های مدارمجازی)
connection-oriented packet switching (virtual circuit networks)
عملکرد:
پیدا کردن مسیر، برقراری اتصال و اضافه کردن یک سطر به جدول جلورانی در هر یک از سوییچ‌های مسیر، قبل از ارسال بسته‌ها
استفاده از اندیس جدول جلورانی به عنوان شناسه مسیر مجازی (virtual circuit identifier - VCI)
عبور همه بسته‌ها از یک مسیر
جلورانی بسته‌ها بر اساس شناسه مدار مجازی (VCI)
پیاده‌سازی پیچیده‌تر نسبت به دیتاگرام
ویژگی‌ها:
امکان تحویل تضمینی
امکان تضمین حداکثر تأخیر
تضمین حفظ ترتیب ارسال بسته‌ها
امکان تضمین حداقل پهنای‌باند
1
2
3
Forwarding Table |  |  | 
input |  | output | 
PORT | VCI | PORT | VCI
4 | 1 | 1 | 6
4 | 2 | 3 | 3
4 | 3 | 2 | 4
نمونه:
شبکه ATM (Asynchronous Transfer Mode)
شبکه frame relay
4

## Slide 10: لایه‌ شبکه – صفحه داده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال اول 1404-1403
معماری مسیریاب:
معماری سطح بالای یک مسیریاب نمونه
قسمت اصلی
سوییچینگ
با سرعت بالا
(high-speed
switching
Fabric)
پردازنده مسیریابی
پورت‌های ورودی مسیریاب
پورت‌های خروجی مسیریاب
صفحه جلورانی داده
(forwarding data plane)
انجام عملیات جلورانی در بازه زمانی نانوثانیه (سخت‌افزار)
صفحه کنترل مسیریابی و مدیریت
(routing, management control plane )
انجام عملیات در بازه زمانی میلی‌ثانیه (نرم‌افزاری)

## Slide 11: لایه‌ شبکه – صفحه داده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال اول 1404-1403
معماری مسیریاب:
وظایف پورت‌های ورودی:
switch
fabric
line
termination
لایه فیزیکی:
دریافت در سطح بیت
link
layer
protocol
(receive)
لایه پیوند داده:
دریافت رشته بیت (bit stream)
lookup,
forwarding
queueing
سوییچینگ غیرمتمرکز:
بررسی فیلدهای سرآیند، تعیین شماره پورت خروجی با جستجوی در جدول جلورانی
انجام پردازش پورت‌های ورودی با سرعت دریافت خط
استفاده از بافرهای ورودی، بدلیل اینکه ممکن است سرعت دریافت (لحظه‌ای) بسته‌ها بیشتر از سرعت قسمت اصلی سوییچینگ باشد.
جلورانی بر اساس آدرس مقصد: جلورانی فقط بر اساس فیلد آدرس IP انجام می‌شود (سنتی).
جلورانی تعمیم‌یافته: جلورانی بر اساس مجموعه‌ای از مقادیر فیلدهای سرآیندها انجام می‌شود.

## Slide 12: لایه‌ شبکه – صفحه داده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال اول 1404-1403
معماری مسیریاب:
قسمت اصلی سوییچینگ (switch fabric): انتقال بسته‌ها از لینک ورودی به لینک خروجی مناسب
نرخ سوییچینگ: سرعت (حداکثری) انتقال بسته‌ها را از ورودی‌ها به خروجی‌ها
  چندین برابر نرخ ورودی/خروجی
  نرخ سوییچینگ مطلوب: با ورودی، برابر نرخ خط
Network Layer: 4-12
high-speed
switching
fabric
input ports
output ports
. . .
. . .
(rate: , ideally)

## Slide 13: لایه‌ شبکه – صفحه داده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال اول 1404-1403
معماری مسیریاب:
قسمت اصلی سوییچینگ (switch fabric): انتقال بسته‌ها از لینک ورودی به لینک خروجی مناسب
نرخ سوییچینگ: سرعت (حداکثری) انتقال بسته‌ها را از ورودی‌ها به خروجی‌ها
  چندین برابر نرخ ورودی/خروجی
  نرخ سوییچینگ مطلوب: با ورودی، برابر نرخ خط
Network Layer: 4-13
گذرگاه (باس) مشترک
حافظه مشترک
memory
شبکه متقاطع (سوییچینگ فضایی)
interconnection network
(space switching)
سه نوع اصلی از قسمت اصلی سوییچینگ:

## Slide 14: لایه‌ شبکه – صفحه داده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال اول 1404-1403
معماری مسیریاب:
وظایف پورت‌های خروجی:
بدلیل اینکه ممکن است سرعت (لحظه‌ای) سوییچینگ بیشتر از نرخ خروجی باشد وجود بافر در پورت‌های خروجی لازم است.
خط مشی (مدیریت بافر) حذف بسته در صورت نبود فضای خالی در بافر
بسته‌ها به دلیل ازدحام و نبود فضای خالی در بافرها ممکن است حذف شوند.
line
termination
link
layer
protocol
(send)
switch
fabric
(rate: )
datagram
buffer
queueing
بافر کردن بسته‌ها در پورت خروجی:
نظام نوبت‌بندی (scheduling) برای انتخاب بسته از بافر برای ارسال روی لینک خروجی
الویت نوبت‌بندی- کدام (پورت یا جریان) کارآیی بهتری دریافت می‌کند. (عدالت در شبکه)

## Slide 15: لایه‌ شبکه – صفحه داده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال اول 1404-1403
لایه شبکه اینترنت
وظایف لایه شبکه در میزبان‌ها و مسیریاب‌ها:
پروتکل IP
فرمت بسته‌های IP
آدرس‌دهی
رسیدگی به بسته‌ها
پروتکل ICMP
گزارش خطا
"سیگنالینگ" مسیریاب
transport layer: TCP, UDP
link layer
physical layer
لایه
شبکه
جدول جلورانی
forwarding
table
الگوریتم‌هاب انتخاب مسیر:
پیاده‌سازی شده در:
پروتکل‌های مسیریابی (OSPF، BGP، ...)
کنترل‌کننده SDN

## Slide 16: لایه‌ شبکه – صفحه داده
پروتکل اینترنت (IP):
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال اول 1404-1403
فرمت بسته‌ IP:
ver
length
32 bits
payload data
(variable length,
typically a TCP
or UDP segment)
16-bit identification
header
checksum
time to
live
source IP address
head.
len
type of
service
flgs
fragment
offset
upper
layer
destination IP address
options (if any)
IP protocol version number
header length(bytes)
upper layer protocol (e.g., TCP or UDP)
total datagram
length (bytes)
“type” of service:
diffserv (0:5)
ECN (6:7)
fragmentation/
reassembly
TTL: remaining max hops
(decremented at each router)
20 bytes of TCP
20 bytes of IP
= 40 bytes + app layer overhead for TCP+IP
overhead
e.g., timestamp, record route taken
32-bit source IP address
32-bit destination IP address
header checksum
Maximum length: 64K bytes
Typically: 1500 bytes or less

## Slide 17: لایه‌ شبکه – صفحه داده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال اول 1404-1403
آدرس‌دهی:
223.1.1.1
223.1.1.2
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
223.1.1.1 = 11011111 00000001 00000001 00000001
223
1
1
1
dotted-decimal IP address notation:
آدرس IP یک شناسه 32 بیتی است که به هر واسط شبکه کامپیوترهای میزبان یا مسیریاب‌ها اختصاص داده می‌شود.
واسط شبکه (کارت شبکه): اتصال دهنده کامپیوتر میزبان یا مسیریاب به رسانه فیزیکی
وظایف واسط شبکه: لایه پیوند داده و لایه فیزیکی
مسیریاب‌ها غالباً چند واسط شبکه دارند.
کامپیوترهای میزبان غالباً یک یا دو واسط شبکه دارند (واسط شبکه سیمی اترنت و واسط شبکه بی‌سیم 802.11)
پروتکل اینترنت (IP):

## Slide 18: لایه‌ شبکه – صفحه داده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال اول 1404-1403
پروتکل اینترنت (IP):
اتصال از طریق واسط شبکه:
223.1.1.1
223.1.1.2
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
اتصال ‌سیمی واسط شبکه اترنت توسط سوییچ اترنت (Ethernet Switch)
اتصال بی‌سیم واسط شبکه WiFi توسط ایستگاه پایه WiFi (Access Point)
نحوه کار وسط شبکه در فصل‌های 6 و 7 کتاب مرجع آمده است (موضوع درس انتقال داده‌ها).
نگران نحوه عملکرد واسط شبکه نباشید، به صورت منطقی فرض کنید که یک واسط شبکه یک گذرگاه (باس) منطقی است.

## Slide 19: لایه‌ شبکه – صفحه داده
تمام دستگاه‌های (کامپیوترهای میزبان یا مسیریاب‌ها) که مستقیماً از طریق یک واسط شبکه به هم متصل شده‌اند، یک زیر شبکه را تشکلیل می‌دهند.
آدرس‌های IP دستگاه‌ها متعلق به یک زیر شبکه پشت سرهم هستند.
آدرس IP به دو بخش تقسیم می‌شود:
  بخش زیرشبکه: بیت‌های با ارزش آدرس IP که برای تمام دستگاه‌های یک زیرشبکه یکسان هستند.
  بخش میزیان: باقیمانده بیت‌های کم ارزش آدرس IP که یک دستگاه داخل یک زیر شبکه را مشخص می‌کند.
هر زیر شبکه یک محدوده آدرس دارد.
IP address
(sub)net ID
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال اول 1404-1403
پروتکل اینترنت (IP):
زیرشبکه‌ها (subnets):
223.1.1.1
223.1.1.2
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
شبکه با سه زیرشبکه
host ID

## Slide 20: لایه‌ شبکه – صفحه داده
نحوه تعریف زیر شبکه‌ها:
  همه واسط‌های شبکه را کامپیوترهای میزبان و مسیریاب‌ها جدا کنید. شبکه به جزیره‌هایی از شبکه‌های جزیره‌ای تبدیل می‌شود.
  هر شبکه جزیره‌ای یک زیرشبکه (subnet) است.
  هر زیرشبکه با یک آدرس تعریف می‌شود. این آدرس شامل 32 بیت آدرس IP و 32 بیت ماسک زیر شبکه (subnet mask) است.
    32 بیت آدرس IP شامل بخش subnet ID است و بخش host ID آن تماماً صفر است.
    32 بیت ماسک زیرشبکه از بیت با ارزش به تعداد بیت‌های subnet ID بیت‌های یک است و بقیه بیت‌ها صفر است.
    مثال:
    یا
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال اول 1404-1403
پروتکل اینترنت (IP):
زیرشبکه‌ها (subnets):
223.1.1.1
223.1.1.2
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
subnet
223.1.3.0/24
subnet 223.1.1.0/24
subnet 223.1.2.0/24
    IP address: 223.1.1.0
    subnet mask: 255.255.255.0
    IP address & subnet mask: 223.1.1.0/24

## Slide 21: لایه‌ شبکه – صفحه داده
  نحوه تعریف زیر شبکه‌ها:
    مثال:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال اول 1404-1403
پروتکل اینترنت (IP):
زیرشبکه‌ها (subnets):
223.1.1.1
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.2
223.1.2.6
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
223.1.1.2
223.1.7.0
223.1.7.1
223.1.8.0
223.1.8.1
223.1.9.1
223.1.9.2
223.1.2.1
subnet 223.1.1/24
subnet 223.1.7/24
subnet 223.1.3/24
subnet 223.1.2/24
subnet 223.1.9/24
subnet 223.1.8/24

## Slide 22: لایه‌ شبکه – صفحه داده
تاریخچه:
    آدرس‌دهی طبقه‌بندی شده (classful):
    تعداد بیت‌های subnet ID بر اساس نوع کلاس مشخص می‌شد و نیاز به ماسک زیر شبکه نبود.
    کلاس A: شبکه‌های خیلی بزرگ، 8 بیت برای subnet ID و 24 بیت برای host ID
    کلاس B: شبکه‌های بزرگ، 16 بیت برای subnet ID و 16 بیت برای host ID
    کلاس C: شبکه‌های بزرگ، 24 بیت برای subnet ID و 8 بیت برای host ID
    کنار گذاشته شدن آدرس‌دهی طبقه‌بندی شده: پر شدن فضای آدرس به دلیل هدر رفت فضای آدرس تخصیصی به یک شبکه
    استفاده از روش آدرس‌دهی بدون طبقه: تخصیص آدرس بر اساس نیاز زیرشبکه و توانی از عدد 2 (1، 2، 4، 8، 16، 32، 64، 128، 256، 512، 1024، ...)
    (راه‌حل بلند مدت) افزایش تعداد بیت‌های فضای آدرس: IP ورژن 6 (IPv6)
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال اول 1404-1403
پروتکل اینترنت (IP):
آدرس‌دهی IP: مسیریابی بین دامنه‌ای بدون طبقه‌بندی (CIDR – Classless Inter-Domain Routing):
0 net ID host ID
1 0 net ID host ID
1 1 0 net ID host ID

## Slide 23: لایه‌ شبکه – صفحه داده
طول بخش subnet ID متغیر بر اساس نیاز شبکه به تعداد آدرس‌ها تعیین می‌شود.
در جدول‌های جلورانی آدرس شبکه مقصد با دو عدد 32 بیتی معرفی می‌شوند.
  آدرس IP شبکه
  ماسک زیر شبکه
برای مقایسه تطابق آدرس 32 بیتی مقصد (برداشته شده از سرآیند بسته دریافتی) ابتدا آدرس با ماسک شبکه and شده (حذف بیت‌های host ID) و سپس با آدرس شبکه مقصد مقایسه می‌شود.
بدلیل وجود تجمیع آدرس‌ها (address aggregation) یا supernetting، در صورت مطابقت آدرس مقصد بسته با تعدادی از آدرس‌های شبکه مقصد در جدول جلورانی، بسته متعلق به شبکه‌ای است که بزرگترین تعداد بیت‌های net ID را دارد. در واقع جستجوی به روش تطابق طولانی‌ترین پیشوند (Longest prefix matching) انجام می‌شود (منظور از پیشوند همان net ID است).
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال اول 1404-1403
پروتکل اینترنت (IP):
آدرس‌دهی IP: مسیریابی بین دامنه‌ای بدون طبقه‌بندی (CIDR – Classless Inter-Domain Routing):
11001000 00010111 00010000 00000000
subnet
part
host
part
200.23.16.0/23

## Slide 24: لایه‌ شبکه – صفحه داده
تطابق طولانی‌ترین پیشوند (Longest prefix matching)
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال اول 1404-1403
لایه شبکه اینترنت:
آدرس‌دهی IP: مسیریابی بین دامنه‌ای بدون طبقه‌بندی (CIDR – Classless Inter-Domain Routing):
Destination Address Range
11001000 00010111 00010
11001000 00010111 00011000
11001000 00010111 00011
otherwise
Link interface
0
1
2
3
11001000 00010111 00011000 10101010
مثال: آدرس مقصد بسته دریافتی
which interface?
which interface?
********
***
********
***
********
11001000 00010111 00010110 10100001
match!
match!
match!

## Slide 25: لایه‌ شبکه – صفحه داده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال اول 1404-1403
پروتکل پیکربندی پویای میزبان (DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol):
دریافت (پیکربندی) آدرس IP:
هر واسط شبکه کامپیوتر میزبان باید یک آدرس IP داشته باشد.
این آدرس یکی از آدرس‌های زیرشبکه‌ای است که کامپیوتر میزبان به آن متصل است و باید به واسط شبکه کامپیوتر میزبان تخصیص داده شده است.
روش‌های انجام پیکربندی آدرس IP:
  به صورت دستی توسط کاربر
    بدلیل خطای انسانی امکان ورود اشتباه و ناسازگاری آدرس (address conflict) وجود دارد.
    مدیریت استفاده مجدد از آدرس‌ها برای کامپیوترهای میزبان موقتی (کاربران موبایل) بسیار پیچیده است.
  به صورت خودکار توسط سرویس‌دهنده DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
    انجام پیکربندی دقیق (حذف خطای انسانی در ورود آدرس تخصیصی)
    تخصیص آدرس فقط به کامپیوترهای میزبان‌های فعال
    تخصیص زمان‌دار (موقت) آدرس IP و امکان استفاده مجدد از آدرس‌ها آزاد شده
    امکان تمدید زمان استفاده از آدرس تخصیصی

## Slide 26: لایه‌ شبکه – صفحه داده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال اول 1404-1403
پروتکل پیکربندی پویای میزبان (DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol):
سناریو سرویس‌گیرنده-سرویس‌دهنده:
DHCP server
223.1.2.5
223.1.2.1
223.1.1.1
223.1.1.2
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.2.2
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
میزبان رسیده (سرویس‌گیرنده DHCP) نیاز به داشتن آدرس این شبکه دارد.
معمولاً سرویس‌دهنده DHCP درون مسیریاب قرار دارد و به تمام زیرشبکه‌هایی که به مسیریاب متصل هستند سرویس می‌دهد.

## Slide 27: لایه‌ شبکه – صفحه داده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال اول 1404-1403
پروتکل پیکربندی پویای میزبان (DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol):
نحوه پیکربندی کامپیوتر میزبان از طریق پروتکل DHCP:
میزبان یک پیام کشف (پیداکردن) سرویس‌دهنده DHCP را زیرشبکه پخش همگانی (braodcast) می‌کند.
سرویس‌دهنده‌های DHCP با ارسال پیام DHCP Offer به صورت پخش همگانی، آدرس IP ای پیشنهادی خود را برای میزبان اعلام می‌کنند.
میزبان با دریافت پیام DHCP Offer، پیام DHCP Request را ارسال همگانی می‌کند.
سرویس‌دهنده با دریافت پیام DHCP Request، با ارسال DHCP ACK، آدرس IP و سایر تنظمیات را به میزبان می‌دهد. در پیام تاییده زمان بهره‌برداری (T) از آدرس IP تخصیصی نیز به میزبانی داده می‌شود. میزبان همزمان 3 زمانبند T1، T2 و T به ترتیب با زمان‌های 0.5T، 0.875T و T را روشن می‌کند. با منقضی شدن زمانبند T1 میزبان با ارسال پیام درخواست به سرویس‌دهنده DHCP سعی بر تمدید زمان بهره‌برداری از آدرس تخصیصی را دارد. اگر تا منقضی‌شدن زمانبند T2 میزبان، زمان بهره‌برداری تمدید نشد، میزبان سعی بر پیدا کردن و دریافت آدرس IP از یک سرویس‌دهنده DHCP دیگر دارد و اگر تا منقضی شده زمانبند T، میزبن تنواند آدرس IP خود را تمدید یا آدرس جدید دریافت کند، باید آدرس تخصیصی را آزاد کرده و مجاز با استفاده از آن نیست.
(broadcast) DHCP Discover Message
(broadcast) DHCP Discover Message
(broadcast) DHCP Offer Message
(broadcast) DHCP Request Message
(broadcast) DHCP ACK Message

T1

T2


T

(broadcast) DHCP Request Message
(broadcast) DHCP Discover Message
(broadcast) DHCP Discover Message

DHCP
Server 2
DHCP
Server 1
Arriving Client
relinquish the address
and try again

## Slide 28: لایه‌ شبکه – صفحه داده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال اول 1404-1403
پروتکل پیکربندی پویای میزبان (DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol):
انجام سایر پیکربندی‌های مورد نیاز برای استفاده از سرویس‌های اینترنت در زیر شبکه توسط سرویس‌دهنده DHCP
آدرس مسیریاب گام اول (دروازه (gateway) شبکه)
نام و آدرس IP سرویس‌دهنده DNS
ماسک زیرشبکه (مشخص نمودن تعداد بیت‌های net ID)

## Slide 29: لایه‌ شبکه – صفحه داده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال اول 1404-1403
پروتکل پیکربندی پویای میزبان (DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol):
DHCP: مثال (سمت سرویس‌گیرنده)
کامپیوتری که در حال اتصال به یک شبکه است، درخواستش برای دریافت آدرس IP و ماسک زیرشبکه، آدرس مسیریاب گام اول (دروازه) و آدرس سرویس‌دهنده DNS را به سرویس‌دهنده DHCP ارسال می‌کند.
سرویس‌گیرنده مقدار شناسه تراکنش (transaction Identifier) در سرآیند پیام درخواست DHCP را برای تشخیص پاسخ تعیین می‌کند.
پیام‌ درخواست DHCP از طریق پروتکل UDP ارسال می‌شود (پورت UDP 67 برای سرویس‌دهنده DHCP و پورت UDP 68 برای سرویس‌گیرنده DHCP).
168.1.1.1
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
مسیریاب
با سرویس‌دهنده DHCP
تعبیه شده داخل آن
سگمنت UDP از طریق بسته IP ارسال می‌شود. میزبان تا تخصیص آدرس IP از آدرس IP موقتی 0.0.0.0 استفاده می‌کند.
فریم‌ اترنت در زیرشبکه (شبکه LAN) ارسال همگانی می‌شود (آدرس مقصد: FFFFFFFFFFFF) و مسیریاب آن را دریافت می‌کند.

## Slide 30: لایه‌ شبکه – صفحه داده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال اول 1404-1403
پروتکل پیکربندی پویای میزبان (DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol):
DHCP: مثال (سمت سرویس‌دهنده)
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
مسیریاب
با سرویس‌دهنده DHCP
تعبیه شده داخل آن
سرویس‌دهنده DHCP پیام تاییده CP شامل آدرس IP تخصیصی و ماسک زیرشبکه، آدرس مسیریاب گام اول (دروازه)، آدرس سرویس‌دهنده DNS و همچنین زمان بهره‌برداری (T) از آن را ارسال می‌کند.
شناسه تراکنش (transaction Identifier) در سرآیند پیام تاییده همان شناسه تراکنش در پیام درخواست دریافتی است.
فریم‌ اترنت در زیرشبکه (شبکه LAN) ارسال همگانی می‌شود (آدرس مقصد: FFFFFFFFFFFF) و کامپیوتر میزبان آن را دریافت می‌کند.
پیام‌ درخواست DHCP از طریق پروتکل UDP ارسال می‌شود (پورت UDP 67 برای سرویس‌دهنده DHCP و پورت UDP 68 برای سرویس‌گیرنده DHCP).
سگمنت UDP از طریق بسته IP ارسال می‌شود.

## Slide 31: لایه‌ شبکه – صفحه داده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال اول 1404-1403
آدرس‌های اینترنت: نحوه تخصیص
هر تأمین‌کننده سرویس‌ اینترنت (ISP) یک بلوک آدرس دارد.
ISP's block 11001000 00010111 00010000 00000000 200.23.16.0/20
Organization 0 11001000 00010111 00010000 00000000 200.23.16.0/23
Organization 1 11001000 00010111 00010010 00000000 200.23.18.0/23
Organization 2 11001000 00010111 00010100 00000000 200.23.20.0/23
... ….. …. ….
Organization 7 11001000 00010111 00011110 00000000 200.23.30.0/23
تأمین‌کننده سرویس‌ اینترنت (ISP) بلوک آدرس خود را به تعدادی بلوک کوچک‌تر تقسیم می‌کند و هر بلوک را یک سازمان تخصیص می‌دهد.

## Slide 32: لایه‌ شبکه – صفحه داده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال اول 1404-1403
آدرس‌دهی سلسله‌مراتبی: تجمیع مسیر (route aggregation)
آدرس‌دهی سلسله‌مراتبی اجازه می‌دهد. اعلان اطلاعات مسیر به صورت کارآمد انجام شود.
"تمام بسته‌هایی که آدرس مقصدشان با مقدار
200.23.16.0/20 شروع می‌شوند را به من بده"
200.23.16.0/23
200.23.18.0/23
200.23.30.0/23
Fly-By-Night-ISP
Organization 0
Organization 7
Internet
Organization 1
ISPs-R-Us
"تمام بسته‌هایی که آدرس مقصدشان با مقدار
199.31.0.0/16 شروع می‌شوند را به من بده"
200.23.20.0/23
Organization 2
.
.
.
.
.
.

## Slide 33: لایه‌ شبکه – صفحه داده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال اول 1404-1403
آدرس‌دهی سلسله‌مراتبی: تجمیع مسیر (route aggregation)
سازمان 1 از Fly-By-Night-ISP به ISPs-R-Us منتقل می‌شود.
ISPs-R-Us علاوه بر اعلان‌های قبلی، حالا باید مسیر به سازمان 1 را نیز اعلان ‌کند.
"تمام بسته‌هایی که آدرس مقصدشان با مقدار
200.23.16.0/20 شروع می‌شوند را به من بده"
200.23.16.0/23
200.23.30.0/23
Fly-By-Night-ISP
Organization 0
Organization 7
Internet
200.23.18.0/23
Organization 1
ISPs-R-Us
"تمام بسته‌هایی که آدرس مقصدشان با مقدار
200.23.16.0/20 یا 200.23.18.0/23 شروع می‌شوند را به من بده"
200.23.20.0/23
Organization 2
.
.
.
.
.
.
200.23.18.0/23
Organization 1

## Slide 34: لایه‌ شبکه – صفحه داده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال اول 1404-1403
آدرس‌دهی سلسله‌مراتبی: تجمیع مسیر (route aggregation)
سازمان 1 از Fly-By-Night-ISP به ISPs-R-Us منتقل می‌شود.
ISPs-R-Us علاوه بر اعلان‌های قبلی، حالا باید مسیر به سازمان 1 را نیز اعلان ‌کند.
"تمام بسته‌هایی که آدرس مقصدشان با مقدار
200.23.16.0/20 شروع می‌شوند را به من بده"
200.23.16.0/23
200.23.30.0/23
Fly-By-Night-ISP
Organization 0
Organization 7
Internet
ISPs-R-Us
200.23.20.0/23
Organization 2
.
.
.
.
.
.
200.23.18.0/23
Organization 1
"تمام بسته‌هایی که آدرس مقصدشان با مقدار
200.23.16.0/20 یا 200.23.18.0/23 شروع می‌شوند را به من بده"

## Slide 35: لایه‌ شبکه – صفحه داده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال اول 1404-1403
آدرس‌دهی اینترنت:
سازمان اینترنتی برای تخصیص نام‌ها و آدرس‌ها (ICANN: Internet Corporation for Names and Numbers)
www.icann.org
تخصیص آدرس‌های IP از طریق 5 دفتر ثبت‌نام منطقه‌ای (Regional Registries) (که آن‌ها نیز بلوک‌های آدرس را به دفترهای ثبت‌نام محلی تخصیص می‌دهند)
مدیریت کردن منطقه‌ای DNS‌های ریشه، شامل تفویض اختیار مدیریت دامنه‌های سطح بالا (TLD) نظیر .com، .edu و ...
سوال: آیا فضای آدرس 32 بیتی برای شبکه اینترنت کافی است؟
ICANN آخرین بلوک آدرس IPv4 را در سال 2011 به دفترهای ثبت‌نام منطقه‌ای تخصیص داد.
NAT کمبود فضای آدرس IPv4 را جبران کرده است.
در پروتکل IPv6 فضای آدرس 128 بیتی شده است.

## Slide 36: لایه‌ شبکه – صفحه داده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال اول 1404-1403
تبدیل آدرس شبکه (NAT – Network Address Translation)
NAT: تمام وسایل (کامپیوترها، مسیریاب‌ها و ...) داخل یک شبکه محلی می‌تواند از طریق فقط یک آدرس IPv4 به شبکه اینترنت متصل شوند.
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
10.0.0.4
شبکه محلی (به عنوان مثال شبکه داخل منزل) 10.0.0/24
138.76.29.7
بقیه شبکه
اینترنت
بسته‌های با آدرس مبدأ یا آدرس مقصد در این شبکه آدرس‌هایی از محدود 10.0.0/24 برای آدرس مبدأ یا آدرس مقصد دارند.
تمام بسته‌هایی که از این شبکه محلی خارج می‌شوند آدرس مبدأ یکسان تبدیل شده توسط NAT را دارند: آدرس138.76.29.7 اما با شماره پورت‌های مبدأ مختلف.

## Slide 37: لایه‌ شبکه – صفحه داده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال اول 1404-1403
تبدیل آدرس شبکه (NAT – Network Address Translation)
تمام دستگاه‌ها در یک شبکه محلی آدرس‌های 32 بیتی از فضای آدرس‌های "خصوصی" (آدرس‌های با پیشوند 10.0.0.0/8، 172.16.0.0/12 و 192.168.0.0/16) را دارند که فقط قابل استفاده در شبکه محلی است.
مزیت‌ها:
  فقط لازم است برای تمام دستگاه‌ها یک آدرس IP اختصاص داده شود.
  بدون اطلاع‌رسانی به بقیه شبکه اینترنت، می‌توان آدرس IP کامپیوترهای میزبان را تغییر داد.
  بدون انجام تغییر در آدرس‌های IP دستگاه‌های داخل شبکه، می‌توان ISP را تغییر داد.
  دستگاه‌های داخل شبکه محلی مستقیماً توسط بقیه شبکه اینترنت قابل مشاهده و دسترسی نیستند (افزایش امنیت)

## Slide 38: لایه‌ شبکه – صفحه داده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال اول 1404-1403
تبدیل آدرس شبکه (NAT – Network Address Translation)
نحوه پیاده‌سازی: مسیریاب NAT می‌بایست به صورت شفاف (بدون آنکه دستگاه‌ها متوجه شوند) تبدیل آدرس را انجام دهد.
  بسته‌های خارج‌شده: جایگزین کردن (آدرس IP و شماره پورت مبدأ) هر بسته خارج‌شده با (آدرس IP NAT و شماره پورت جدید)
    سرویس‌دهنده یا سرویس‌گیرنده خارج از شبکه محلی با آدرس IP NAT و شماره پورت جدید به عنوان آدرس مقصد پاسخ می‌دهد.
  نگهداری تبدیل (آدرس IP و شماره پورت مبدأ) به (آدرس IP NAT و شماره پورت جدید) در جدول تبدیل NAT (NAT Translation Table)
  بسته‌های واردشده: جایگزین کردن (آدرس IP NAT و شماره پورت جدید) در فیلدهای مقصد هر بسته وارد شده با (آدرس IP و شماره پورت مبدأ) ذخیره شده در جدول NAT.

## Slide 39: لایه‌ شبکه – صفحه داده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال اول 1404-1403
تبدیل آدرس شبکه (NAT – Network Address Translation)
S: 10.0.0.1, 3345
D: 128.119.40.186, 80
1
10.0.0.4
138.76.29.7
1. میزبان 10.0.0.1 یک بسته به آدرس مقصد 128.119.40.186 و پورت مقصد 80 ارسال می‌کند.
NAT translation table
WAN side addr LAN side addr
138.76.29.7, 5001 10.0.0.1, 3345
…… ……
S: 128.119.40.186, 80
D: 10.0.0.1, 3345
4
S: 138.76.29.7, 5001
D: 128.119.40.186, 80
2
2. مسیریاب NAT آدرس مبدأ 10.0.0.1 و شماره پورت مبدأ 3345 را به آدرس NAT 138.76.29.7 و شماره پورت جدید 5001 جایگزین کرده و آن را در جدول NAT ذخیره می‌کند.
S: 128.119.40.186, 80
D: 138.76.29.7, 5001
3
3. مسیریاب NAT پاسخ با آدرس مقصد 138.76.29.7 و شماره پورت مقصد 5001 را دریافت می‌کند.
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
4. مسیریاب NAT با مراجعه به جدول NAT و جایگزین کردن آدرس و شماره پورت مقصد با مقدارهای ذخیره شده در جدول NAT بسته را برای میزبان 10.0.0.1 ارسال می‌کند.

## Slide 40: لایه‌ شبکه – صفحه داده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال اول 1404-1403
تبدیل آدرس شبکه (NAT – Network Address Translation)
  استفاده از NAT بحث برانگیز است:
    نقض مفهوم مدل لایه‌ای: مسیریاب باید تا لایه 3 پردازش کند (استفاده از فیلد شماره پورت از لایه 4).
    مسئله کمبود آدرس باید با پیاده‌سازی IPv6 حل شود.
    بحث در مورد نقض عملیات انتها به انتها (شماره پورت توسط دستگاه‌های لایه شبکه تغییر می‌کند)
    پیمایش NAT: نحوه متصل شدن سرویس‌گیرنده‌ها به سرویس‌دهنده‌های پشت NAT
  اما NAT همچنان استفاده می‌شود:
    به خصوص در شبکه‌های داخل منزل، شبکه‌های سازمانی و دانشگاه‌ها و شبکه‌های داده سلولی 4G و 5G

## Slide 41: لایه‌ شبکه – صفحه داده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال اول 1404-1403
خُردسازی و بازسازی بسته‌های IP (IP fragmentation/reassembly)
هر واسط شبکه یک واحد انتقال حداکثری (MTU – Maximum Transfer Unit)) دارد:
  واحد انتقال حداکثری () وابسته به نوع فناوری واسط شبکه است و هر فناوری یک مقدار دارد. به عنوان مثال برای شبکه‌های اترنت 1500 بایت است.
بسته‌های با اندازه بزرگتر از باید به بسته‌های کوچک‌تر خرد ‌شده و در گره میزبان نهایی بازسازی می‌شوند.
  خُردسازی (fragmentation) ممکن است در گره مبدأ و گره‌های میانی انجام شود.
  بازسازی (reassembly) فقط در گره مقصد انجام می‌شود.
  در سرآیند بسته‌های IP سه فیلد برای انجام خُردسازی و بازسازی وجود دارد:
    identification
    flags شامل دو پرچم MF و DF
    fragment offset
شکستن:
ورود: یک بسته با اندازه بزرگ
خروج: سه بسته با اندازه کوچک‌تر
بازسازی
…
…

## Slide 42: لایه‌ شبکه – صفحه داده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال اول 1404-1403
خُردسازی و بازسازی بسته‌های IP (IP fragmentation/reassembly)
شناسه (identification):
  یک عدد 16 بیتی است که گره مبدأ به عنوان شناسه به هر بسته اختصاص می‌دهد.
  تمام بسته‌های خُرد شناسه بسته اصلی را دارند.
بیت‌های پرچم (flags):
  : بیت پرچم (more fragmentation) در سرآیند هر بسته خرد مشخص می‌کند که بسته خرد بعدی وجود دارد یا خیر.
    : بسته خرد اول یا میانی
    : بسته خرد آخر
  : بیت پرچم DF (ِdon’t fragment) مشخص می‌کند که گره میانی مجاز به خردسازی بسته هست یا خیر.
    اگر بیت DF یک بسته دریافتی توسط یک مسیریاب یک باشد () و جلورانی آن بسته به گره بعدی نیاز به خردسازی بسته داشته باشد، آن بسته حذف شده و این خطا از طریق پیام گزارش خطای ICMP به گره مبدأ اعلام می‌گردد.
فیلدهای سرآیند برای انجام خردسازی و بازسازی بسته‌های IP (IP fragmentation/reassembly)
مکان خردسازی‌شده (fragmentation offset):
  اگر اندازه بسته دریافتی از واسط شبکه مسیریاب بعدی بزرگ‌تر باشد، فیلد داده بسته اصلی به تعدادی قطعه خرد می‌شود.
  هر قطعه خرد تبدیل به یک بسته خرد می‌شود.
  fragmentation offset مکان قطعه در داده بسته اصلی را مشخص می‌کند.
  از آنجایی که اندازه یک بسته IP حداکثر 64 کیلوبایت است، بنابراین fragmentation offset یک عدد 16 بیتی خواهد بود.
  فیلد fragmentation offset در سرآیند بسته IP یک فیلد 13 بیتی است. بنابراین داده بسته اصلی به قطعاتی با اندازه مضرب 8 خرد می‌شود تا همواره fragmentation offset یک عدد مضرب 8 باشد ( 3 بیت کم ارزش آن صفر است) و مقدار تقسیم بر 8 fragmentation offset در فیلد fragmentation offset بسته خرد قرار می‌گیرد.

## Slide 43: لایه‌ شبکه – صفحه داده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال اول 1404-1403
خُردسازی و بازسازی بسته‌های IP (IP fragmentation/reassembly)
بدست آوردن بزرگ‌ترین عدد مضرب 8 کوچک‌تر از
خردکردن فیلد داده بسته اصلی به قطعه‌های با اندازه عدد بدست آمده در بند 1 (قطعه آخر ممکن است اندازه‌ کوچک‌تر از بقیه داشته باشد).
هر قطعه خرد با اضافه شدن سرآیند یک بسته خرد تبدیل شده و در واسط شبکه مسیریاب بعدی ارسال (جلورانی) می‌شود:
  فیلد شناسه بسته‌های خرد همان مقدار شناسه بسته اصلی را دراد.
  بیت پرچم برای بسته‌های خرد اول و میانی مقدار یک () و برای بسته خرد آخر مقدار صفر () دارد.
  فیلد fragmentation offset بسته‌های خرد مقدار تقسیم بر 8 offset واقعی را دارد.
  فیلد طول کل (total length) برابر است با اندازه (قطعه) داده بعلاوه اندازه سرآیند
  بقیه فیلدهای سرآیند بسته‌های خرد مقدار سرآیند بسته اصلی را دارند.
  مقدار فیلد بیت‌های چک‌کننده جمع (checksum) مجدداً محاسبه می‌شود.
نحوه انجام خردسازی و بازسازی بسته‌های IP (IP fragmentation/reassembly)

## Slide 44: لایه‌ شبکه – صفحه داده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال اول 1404-1403
خُردسازی و بازسازی بسته‌های IP (IP fragmentation/reassembly)
خردکردن یک بسته بزرگ به تعدادی بسته خرد
مثال:
اندازه بسته دریافتی 2500 بایت
واحد انتقال حداکثر واسط شبکه گره بعدی
بزرگ‌ترین عدد مضرب 8 کوچک‌تر از 980 برابر است با : 976
976 بایت در فیلد داده
مکان قطعه: 8976
length identification flags (MF) fragmentation offset
= 2500 = 27532 = 0 = 0
 
data
length identification flags (MF) fragmentation offset
= 996 = 27532 = 1 = 0
 
data
length identification flags (MF) fragmentation offset
= 996 = 27532 = 1 = 122
 
data
length identification flags (MF) fragmentation offset
= 548 = 27532 = 0 = 244
 
data

## Slide 45: لایه‌ شبکه – صفحه داده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال اول 1404-1403
پروتکل IP نسخه 6 (IPv6):
انگیزه‌های تعریف پروتکل IPv6:
  انگیزه اولیه:
    محدودیت فضای آدرس 32 بیتی در پروتکل IPv4
  انگیزه‌های دیگر:
    بهبود کارآیی (performance) پروتکل IPv4 با ساده‌سازی سرآیند پروتکل IPv6 (امکان افزایش سرعت سوییچینگ با ثابت‌سازی اندازه فیلدهای سرآیند و حذف بعضی از فیلدهای غیرضروری)
    افزودن ویژگی‌های جدید به منظور بهبود عملکرد
    جایگزینی یا تغییر نام بعضی از فیلدهای سرآیند به منظور بیان عملکرد واقعی آن‌ها

## Slide 46: لایه‌ شبکه – صفحه داده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال اول 1404-1403
پروتکل IP نسخه 6 (IPv6):
ویژگی‌های پروتکل IPv6:
  ساده‌سازی سرآیند:
    ثابت بودن اندازه سرآیند
    حذف فیلدهای identification، flags، fragmentation offset و checksum
    خُردسازی بسته فقط در مبدأ انجام می‌شود.
  بهبود عملکرد:
    اضافه کردن فیلد flow label (برای شناسایی آسان بسته‌های متعلق به یک جریان ترافیکی و ارائه سرویس مشابه با بسته‌های متعلق به یک جریان و ارائه سرویس متمایز به جریان‌های مختلف با هدف بهبود کیفیت سرویس‌دهی و افزایش گذردهی)
    حذف محدودیت استفاده از optionها
    افزودن مکانیزم‌های امنیتی
  جایگزینی فیلدها (در پروتکل IPv6 در مقایسه با پروتکل IPv4):
    جایگزینی فیلد datagram length با payload length
    جایگزینی فیلد protocol با next header
    جایگزینی فیلد type of service با traffic class
    جایگزینی فیلد TTL با hop limit
  افزایش فضای آدرس:
    فیلد آدرس از 32 بیت در پروتکل IPv4 به 128 بیت در پروتکل IPv6 افزایش یافته است.

## Slide 47: لایه‌ شبکه – صفحه داده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال اول 1404-1403
پروتکل IP نسخه 6 (IPv6):
فرمت بسته‌های پروتکل IPv6:
0 4 12 16 24 31
source address
(128 bits)
destination address
(128 bits)
version
traffic class
flow label
payload length
next header
hop limit
Payload (data)
کلاس ترافیکی:
مشخص ‌کننده الویت بسته‌ها در جریان ترافیکی
برچسب جریان:
مشخص ‌کننده بسته متعلق به یک جریان (مفهوم جریان به صورت دقیق تعریف نشده است)
فیلدهای آدرس 128 بیتی در پروتکل IPv6

## Slide 48: لایه‌ شبکه – صفحه داده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال اول 1404-1403
پروتکل IP نسخه 6 (IPv6):
توسعه سرآیندهای اختیاری (options) به صورت زنجیره پشت‌سرهم و بدون محدودیت:
basic header
next header = TCP
TCP segment
basic header
next header = source routing
TCP segment
source routin header
next header = fragmentation
fragmentation header
next header = authentication
authentication header
next header = TCP

## Slide 49: لایه‌ شبکه – صفحه داده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال اول 1404-1403
پروتکل IP نسخه 6 (IPv6):
گذر از IPv4 به IPv6:
ارتقاء تمام مسیریاب‌ها به صورت همزمان از پروتکل IPv4 به IPv6 امکان‌پذیر نیست.
  هنوز روزی به عنوان مهلت نهایی تعیین نشده است.
  چگونه شبکه می‌تواند به صورت ترکیبی از پروتکل‌های IPv4 و IPv6 کار کند.
تونل‌سازی (tunneling):
  بسته‌های IPv6 به عنوان داده (بارحمل‌شده) توسط بسته‌های IPv4 حمل شده و از شبکه عبور می‌کنند (بسته‌ای داخل یک بسته).
  تونل‌سازی در زمینه‌های دیگر نیز استفاده می‌شوند (VPN، 4G، 5G و ...)
آدرس مقصد و مبدأ IPv4
فیلدهای سرآیند IPv4
بسته IPv4
بسته IPv6
بارحمل‌شده IPv4
بار حمل‌شده (سگمنت UDP یا TCP)
آدرس مقصد و مبدأ IPv6
فیلدهای سرآیند IPv6

## Slide 50: لایه‌ شبکه – صفحه داده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال اول 1404-1403
پروتکل IP نسخه 6 (IPv6):
تونل‌سازی و کپسوله‌کردن:
اتصال دو مسیریاب IPv6 از طریق شبکه اترنت (حالت معمول)
اتصال دو مسیریاب IPv6
از طریق اترنت
A
B
IPv6
IPv6
E
F
IPv6
IPv6
فریم لایه پیوند داده
بسته IPv6
حالت معمول: بسته توسط یک فریم لایه پیوند حمل می‌شود.
A
B
IPv6
IPv6/v4
E
F
IPv6/v4
IPv6
IPv4 شبکه
اتصال دو مسیریاب IPv6 از طریق شبکه IPv4

## Slide 51: لایه‌ شبکه – صفحه داده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال اول 1404-1403
پروتکل IP نسخه 6 (IPv6):
تونل‌سازی و کپسوله‌کردن:
اتصال دو مسیریاب IPv6 از طریق شبکه اترنت (حالت معمول)
اتصال دو مسیریاب IPv6
از طریق اترنت
A
B
IPv6
IPv6
E
F
IPv6
IPv6
فریم لایه پیوند داده
بسته IPv6
حالت معمول: بسته توسط یک فریم لایه پیوند حمل می‌شود.
اتصال دو مسیریاب IPv6 از طریق شبکه IPv4
اتصال دو مسیریاب IPv6
از تونل IPv4
بسته IPv4
بسته IPv6
تونل‌سازی: بسته IPv6 به عنوان داده (بارحمل‌شده) در بسته IPv4 قرار می‌کیرد.
E
F
IPv6/v4
IPv6
A
B
IPv6
IPv6/v4

## Slide 52: لایه‌ شبکه – صفحه داده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال اول 1404-1403
پروتکل IP نسخه 6 (IPv6):
تونل‌سازی:
B-to-C:
IPv6 inside
IPv4
Flow: X
Src: A
Dest: F
data
src:B
dest: E
نگاه فیزیکی
IPv4
IPv4
E
IPv6/v4
IPv6
F
C
D
A
B
IPv6
IPv6/v4
نگاه منطقی
اتصال دو مسیریاب IPv6
از تونل IPv4
A
B
IPv6
IPv6/v4
E
F
IPv6/v4
IPv6
flow: X
src: A
dest: F
data
A-to-B:
IPv6
Flow: X
Src: A
Dest: F
data
src:B
dest: E
B-to-C:
IPv6 inside
IPv4
E-to-F:
IPv6
flow: X
src: A
dest: F
data
B-to-C:
IPv6 inside
IPv4
Flow: X
Src: A
Dest: F
data
src:B
dest: E
آدرس‌های مبدأ و مقصد بسته‌های IPv4 و IPv6 مورد توجه باشد.

## Slide 53: لایه‌ شبکه – صفحه داده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال اول 1404-1403
پروتکل IP نسخه 6 (IPv6):
1 https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html
میزان پذیرش IPv6:
حدود 30 درصد سرویس‌گیرنده‌ها از طریق سرویس‌های IPv6 به شبکه اینترنت دسترسی دارند. (گوگل1)
یک سوم تمام دامنه‌های دولت ایالات متحده (US) توانایی IPv6 را دارند (NIST)

## Slide 54: لایه‌ شبکه – صفحه داده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال اول 1404-1403
پروتکل IP نسخه 6 (IPv6):
میزان پذیرش IPv6:
حدود 30 درصد سرویس‌گیرنده‌ها از طریق سرویس‌های IPv6 به شبکه اینترنت دسترسی دارند. (گوگل1)
یک سوم تمام دامنه‌های دولت ایالات متحده (US) توانایی IPv6 را دارند (NIST).
زمان استقرار بسیار طولانی:
  30 سال گذشته و هنوز ادامه دارد!
  تغییرات برنامه‌های کاربردی در 30 سال گذشته:
    کنفرانس‌ها و ارائه‌های از راه‌دور
    بازی‌ها
    شبکه‌های اجتماعی
    پخش (جریان‌سازی) رسانه (صوت و ویدیو)
    واقعیت مجازی
    ...
  چرا استقرار IPv6 به این میزان طولانی‌شده و هنوز هم انجام نشده است؟